Généralités

Emon est un moniteur ethernet et permet d'afficher /d'analyser les trames
sur un cable ethernet. l'echantillonage se fait pendant 8 secondes entre
les affichages a priorite specifiee. l'affichage se fait en trames/8 secondes
et octets/8 secondes sauf mention contraire. Les 2 premieres lignes contiennent
a gauche la bande passante ethernet courante/max, au milieu les diverses erreurs
courantes/total, et a droite le filtre utilise

	Fichier de configuration

le fichier de configuration est pointé par le nom logique emon$cfg, et
a pour extension par défaut .CFG
	entrees de controle
parameter buffers	nb de buffers alloues a emon
parameter priority	priorité d'échantillonage
parameter io		nb d'IO simultanées
parameter device	nom du périph a utiliser (peut aussi être pointé
			par EMON$DEVICE:)
parameter 802mode	Ahhhh. Off ou On. Si le driver ethernet fonctionne
			correctement (V5.5-2 (??) ou PATCH) doit etre ON.
			Dans le cas contraire: doit être OFF si il n'y a pas de
			protocole 802/802E a observer et doit être ON s'il n'y
			a pas de protocole Ethernet à observer. Dans le cas
			d'un mélange des 2 protocoles, il faut s'attendre
			a avoir quelques trames bizzares (802 dans ethernet
			et ethernet dans 802 a partir de V5.4-3, et 802 tronque
			dans ethernet et ethernet etendu dans 802 avant V5.4-3)
parameter nopad		Re-Ahhhh. Off ou On. Selon la version de driver/vms...
			positionne le parameter PAD a OFF si present, sinon
			ne fait rien. Le mettre a on par defaut, puis, si
			ca ne demarre pas (SS$_BADPARAM) alors le mettre a off.
	entrees de dimensionnement 
	Elles doivent preceder toutes les definitions
maximum circuit 	# max de couples (station, station, protocole)
maximum transport	# max de couples (station, protocole)
maximum system		# max de stations
maximum protocol	# max de protocoles ethernet
maximum area		# max d'areas decnet phase IV
maximum address		adresse max decnet phase IV pour l'ensemble des areas
maximum map		# max de maps
maximum 802eprotocol	# max de protocoles 802/802e
	entrees de definition
decnet node	a.n <nom>	nom de noeud decnet phase IV
decnet area	a   <nom>	nom d'area phase IV
hardware	xx-xx-xx-xx-xx-xx	<nom>	nom de station ethernet
protocol	xx-xx			<nom>	nom de protocole ethernet
802eprotocol	xx-xx-xx-xx-xx		<nom>	nom de protocole 802E
map number	n	name <nom>	nom de la map numéro n
map node	<nom>	n		mappe le noeud <nom> dans la map # n

	Commandes de contrôle

EXIT
MAP	<nom>	<numéro de map>
PRINT	affichage du contenu des bases internes
SET	ERROR	[HALT/CONTINUE]	arret ou non lors d'une erreur d'echantillonage
				ethernet
SHOW	MAP	n	contenu de la map n
	NODE	<nom>	caracteristiques du noeud <nom>
SPAWN	[commande]	comme d'habitude

	Filtres

La plupart des commandes permettent de filter les trames selon certains
criteres:
/FROM=(n1,...)	nom de la/des station(s) emettrice(s)
/TO=(n1,...)	nom de la/des station(s) receptrice(s)
/BETWEEN=((n1,n2),....)
	couples de stations s'echangeant des messages
/END_ADDRESS=(n1,...)	nom d'une/des stations emettrice(s) ou receptrice(s)
/PROTOCOL=(p1,...)	nom du/des protocole(s) choisi(s)

	/from, /to et /protocol peuvent admettre la valeur UNKNOWN
qui represente alors toutes les stations/protocoles non définis dans le fichier
de configuration.
	il est possible de mettre un ~ devant le nom de station, cela signifie
*toutes* les stations, sauf celle-là.

	commandes

filter switches: switches a l'usage des filtres personnalises:

/FILTER=<nom du filtre>: active le filtre EMON$FILTER_<nom_du_filter>.EXE
/L3= (protocol=ppppp, from=ffff, to=tttt, end_address=(e1e1e1,e2e2e2),
      filter=fffff,
     display=(ddddd,ddddd,ddddd,dddd),events=(eeee,eeee,eee,eee,eee) )
	parametres a l'usage du filtre
/L4= (protocol=ppppp, from=ffff, to=tttt, end_address=(e1e1e1,e2e2e2),
      filter=fffff,
     display=(ddddd,ddddd,ddddd,dddd),events=(eeee,eeee,eee,eee,eee) )
	parametres a l'usage du filtre
/BRIEF
/FULL
/DEBUG	filter debug mode

TRACE	[/from/to/protocol/end_address]
	/TRUNC (D)	tronquer l'affichage a la largeur d'écran
	/PAD		interpreter les 2 1ers octets de la trame comme 1 longueur
	/TIME	(D)	afficher l'heure des trames
	/IOSB		afficher l'IOSB de reception des trames
	/802_TRAILER	afficher le trailer 802 complet
	/INITIALIZE     effacer l'ecran avant de commencer a afficher
	/DATA[=HEX]	afficher les donnees en plus des info. de controle
	/OUTPUT		mettre la trace dans un fichier
	/MIN_SIZE	selectionner les trames de taille minimum
	/ERROR		n'afficher que les trames en erreur
	[filter switches]
affiche ou enregistre dans un fichier les trames selectionnees

ANALYZE entree [/from/to/protocol/end_address]
	entree		fichier issu de la commande trace
	/TRUNC (D)	tronquer l'affichage a la largeur d'écran
	/PAD		interpreter les 2 1ers octets de la trame comme 1 longueur
	/TIME	(D)	afficher l'heure des trames
	/IOSB		afficher l'IOSB de reception des trames
	/802_TRAILER	afficher le trailer 802 complet
	/INITIALIZE (D) effacer l'ecran avant de commencer a afficher
	/DATA[=HEX]	afficher les donnees en plus des info. de controle
	/OUTPUT		mettre le resultat interprete dans un fichier
	/MIN_SIZE	selectionner les trames de taille minimum
	[filter switches]
analyse les trames sauvegardees

MONITOR	NODE	<node>	[/protocol/initialize]
	/TALK		paquets emis seulement
	/LISTEN		paquets reçus seulement
	/DELTA (D)	statistiques par intervalle
	/TOTAL		statistiques pour la duree du test
surveille un noeud precis

MONITOR TOP
surveille les maximums de trafic

MONITOR	PROTOCOL	[/from/to/end/protocol/initialize]
	/RECORD		enregistre les infos dans un fichier
surveille les protocoles presents sur le cable

MONITOR	MULTICAST	[/from/to/end/protocol/initialize]
	/RECORD		enregistre les infos dans un fichier
surveille les trames multicast presentes sur le cable (resultats par seconde)

MONITOR AREA	<area_nb> [/delta/total/protocol/initialize]
	/PACKETS	statistiques par trames
	/BYTES		statistiques par octets
surveille une area decnet phase IV

MONITOR MAP		[/delta/total/byte/packet/protocol/initialize]
surveille les communications entre maps

MONITOR	SIZE		[/from/to/protocol/end]
	/FRAME		liste de valeurs de tailles pour tabuler l'affichage
	/CHECK		arret en cas d'erreur
affiche des statistiques sur la taille des trames

MONITOR SUMMARY	
affiche des informations generales sur le trafic ethernet.


	considerations systeme

1) NETMBX,PHY_IO	necessaires
2) ALTPRI	souhaite
3) LRPCOUNT	beaucoup
4) BYTLM	a augmenter si %EXQUOTA au demarrage de l'interface

	se documenter pour voir si l'interface ethernet utilisee marche
bien en mode promiscuous. On se rend assez vite compte si elle ne marche pas
dans le cas contraire.
	link avec SYS.STB seulement necessaire pour EXE$GQ_SYSTIME

********************************************************************************
filtres: ce sont des images partageables linkées contre EMON
les descriptions des interfaces sont dans trace.h
un exemple de programmation est dans emon$filter_internet.c
ne pas oublier de mettre l'image partageable dans sys$share, ou de definir
un nom logique pointant dessus
********************************************************************************
recommendations pour l'utilisation des drivers ethernet
	je n'ai testé qu'une faible partie des drivers et des versions/patchs
de VMS. Se renseigner d'abord dans les bases digital pour savoir s'il n'existe
pas de bug connu sur le driver ethernet en mode promiscuous pour la version/
le hardware utilisé.
a partir de la version 2.1, le parametre NOPAD doit etre effectif pour toutes
les versions de VMS ...
	VMS v5.5 ... v5.5-2,  series 4000 seulement, je crois :
			passer le patch CSCPAT_0552017 au minimum
				 pour eviter les hang fatals a la station. 
================================================================================
! Guillaume Gerard                ! PSI    *20807504128505::gerard             !
! Systems responsible             ! Email  gerard@enst.fr                      !
! France Telecom University       ! X400   C=FR AD=ATLAS PD=TELECPARIS         !
================================================================================
%SYSTEM-W-TMNYFNGRS, too many fingers on keyboard