================================================================================
Note 53.39              Public-Software auf der DECUS-VAX               39 of 39
DECUS::TEUTSCH "Holger Teutsch, Degussa AG Frankfur" 33 lines  20-NOV-1989 16:50
                          -< .COMs fuer den Cluster >-
--------------------------------------------------------------------------------

    Einige Prozeduren fuer den gestressten Cluster-Manager (abgelegt
    auf INFDSK:[SIG.VAX.PROG.TEUTSCH]) :
    
    SMP.COM	-> SetModParams
    
    Ersetz oder definiert Parameter im MODPARAMS.DAT file.
    
    Syntax : @SMP mode param value [directory]
    
    mode :=: CHANGE|DELETE
    param :=: sysgen parameter
    value :=: Zahl oder Textstring
    directory :=: directory wo MODPARAMS.DAT gesucht wird, wildcards
		  moeglich, default SYS$SYSTEM
    
    @SMP CHANGE EXPECTED_VOTES 7 SYS$SYSDEVICE:[SYS*.SYSEXE]
    @SMP DELETE PFRATL

    
    Die Installation einer Workstation mit DEC Prozeduren ist etwas
    langwierig. Meistens hat man ja schon eine Station, die einfach kopiert
    (kloniert) werden soll. Die Prozedur CLONE_ROOT.COM fragt nach dem
    Namen,Decnet,usw der neuen Station und erzeugt das File DO_CLONE.COM,
    das die Klonierung durchfuehrt (muss per Hand aufgerufen werden). Die
    Station laeuft nach dem ersten Boot in der endgueltigen Konfiguration.
    Habe selbst letzte Woche erfolgreich 8 Stationen kloniert.
    
    Ein kleiner Bug:
    Nach dem Boot der Station muss der /STARTUP parameter wieder auf
    SYS$SYSTEM:STARTUP.COM gesetzt werden. Warum der entsprechende Sysgen
    befehl in dem erzeugten INISTART.COM ohne irgeneine Fehlermeldung nicht
    funktioniert, ist mir ein Raetsel. In einer aehnlichen Prozedur geht es
    naehmlich.